BAS2000系列

高性能代拨运营网关

# 【产品概述】

BDCOM BAS2000系列是上海博达依托当前计算机领域内最为先进的数据包处理技术，开发出的高性能出口网关和流量分析引擎产品，配合UAS1000系列认证计费系统，可提供成熟的网络运营方案。

BAS2000采用DPI深层数据包和DFI深层数据流处理技术，对流经的数据报文进行最为精确的识别。整个系统主要由应用特征库、应用识别系统、应用管理系统、应用路由四大部份组成，并通过系统管理、网络管理、策略管理、监控统计、面板管理五大人机互动管理功能，对流经的所有应用数据进行实时监控与管理。多种部署方式可以适应各种复杂的网络环境，满足不同用户的组网需求；PPPOE、DHCP、免拨主机等多种上网方式可以为客户群体提供最合理的上网方式；智能 QOS 和策略路由等灵活的带宽管理方式,为用户调控网络带宽资源提供灵活、方便的手段；丰富的图表统计功能可以让管理员对用户的上网行为和各个应用的流量分布了如指掌；全中文化的 HTTPS 方式的 Web 界面可以让管理员可以随时随地安全的管理和配置系统；

整个系统通过应用路由、应用分流、应用优先、DNS 管控、安全管理等功能实现各类网络尤其是复杂网络情况下的流量控制目标与网络安全保护，是 ISP 运营商、小区、企业、高校、酒店等上网场所网络管理员首选的出口网关产品！

BAS2000-2K				BAS2000-5K				BAS2000-10K

# 【主要特性】

- 精确的流量识别技术

博达BAS2000高性能出口网关支持强大的七层协议识别引擎，不但可以识别各种明文的协议，如 BT、电驴下载，而且还可以识别经过加密的 P2P协议，实用性超高。

- 高效的数据包处理技术

不同于其他同类产品采用的传统的数据包处理技术，博达BAS2000高性能出口网关采用当前计算机领域内最先进的数据包处理技术，针对数据包可以实现最高效率的转发。

- 高可用性的操作系统

博达BAS2000采用当前最新的 linux 内核，并在此基础上开发出稳定、 安全的路由专用OS，为程序提供了稳定的运行平台。

- 灵活的接入方式

博达BAS2000提供三种模式：路由模式、网桥模式、镜像模式。可适用多种不同的网络架构，满足不同用户的多种需求。

- 灵活的带宽管理方式

数据通道：定义带宽管理和调度方式。博达BAS2000同时提供基于应用或基于 IP 的带宽控制”、“带宽预留”、“带宽保证”三种机制，为用户灵活调控网络带宽资源提供更方便的功能。

流量策略：博达BAS2000支持将流量进行分类的机制，博达高性能出口路由里定义的每一条策略可以 包含源地址、目标地址、数据流向（上行/下行）、应用协议等因素。当匹配这些 因素后，就会执行某个动作，如阻断、放行或将其注入某个数据通道。通过将符合这 些条件的数据注入通道，实际上就已经对符合上述条件的数据包实施了流量管理。

- 内网 IP 统计功能

用户可在用户排名中查看当前在线用户流量的使用情况。支持在线时长、连接数、累计流出流量、累计流入流量、流出速率、流入速率等字段的排序。用户可以看到单个 IP 的应用流量、连接数，上行流量、下行流量、上行包数、下行包数。

- 全中文化安全的 Web 管理

在博达BAS2000中，所有的配置管理都是通过 HTTPS 方式的 Web 界面进行，管理员可以随时随地安全的管理和配置系统，不必担心数据信息的泄漏。

- 绿色节能的设计理念

采用智能降频技术，灵活控制设备能耗，节约使用成本；

# 【硬件规格】

| 并发用户 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 吞吐量 | 网口资源 | 机箱 (mm) | 电源规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1K用户 | 双核4线程 ≥1.8GHz | ≥8GB | ≥64GB | ≥4GB | 6个千兆电 | 440*280*44 | AC220V 250W |
| 2K用户 | 四核4线程 ≥2.0GHz | ≥8GB | ≥64GB | ≥5GB | 2个千兆SFP 6个千兆电 | 440*280*44 | AC220V 250W |
| 3K用户 | 四核8线程 ≥2.0GHz | ≥16GB | ≥64GB | ≥6GB | 2个万兆SFP+ 6个千兆电 | 440*280*44 | AC220V 250W |
| 5K用户 | 四核8线程 ≥2.2GHz | ≥16GB | ≥64GB | ≥20GB | 4个万兆SFP+ 8个千兆电 | 440*400*88 | AC220V 400W |
| 10K用户 | 六核12线程 ≥2.2GHz | ≥32GB | ≥64GB | ≥40GB | 8个万兆SFP+ 2个千兆电 | 440*520*88 | 冗余AC 550W |
| 20K用户 | 12核24线程 ≥3.0GHz | ≥32GB | ≥64GB | ≥60GB | 8个万兆SFP+ 2个千兆电 | 440*520*88 | 冗余AC 550W |
| 30K用户 | 16核32线程 ≥3.0GHz | ≥64GB | ≥64GB | ≥80GB | 12个万兆SFP+ 2个千兆电 | 440*520*88 | 冗余AC 550W |

# 【软件规格】

- 支持静态 IP、PPPoE、DHCP 等多种接入方式，支持多链路负载均衡

- 支持端口链路聚合

- 支持桥模式下的应用分流

- 支持“一号多拨”（需运营商政策支持）

- 支持外网线路定时重拨

- 支持外网线路最多三个IP地址的线路健康状态检测

- 支持802.1Q VLAN和QinQ组网模式

- 支持多种线路群组负载（源IP、源Port、目的IP、目的Port、协议、TX、RX）

- 支持单线路对应多个线路群组

- 支持自定义协议（可以指定的 IP、端口、域名，是否通过 DNS 或 HOST 域检测）

- 支持自定义协议组（可以将多个协议自定义组名，方便策略调用）

- 支持策略路由、带宽叠加

- 支持按照时间分组来调度策略

- 支持高度智能化的一键流控

- 支持带宽通道的丢弃动作

- 支持多LAN口的DHCP服务

- 支持DNS管控（DNS分流）

- 支持DNS重定向（将所有或者指定的 DNS 请求重定向到线路的 DNS）

- 支持端口映射（支持外网多个端口）

- 支持内网LAN to LAN映射

- 支持DMZ主机

- 支持指定数据报文镜像、牵引至指定 IP、端口

- 支持DDNS服务（花生壳、公云、每步）

- 支持Flood攻击防范

- 支持针对协议的连接数控制

- 支持针对IP的连接数控制

- 支持伪IP防护（可以指定合法的内网 IP）

- 支持MAC地址的黑名单、白名单

- 支持URL、QQ、微信 ID、游戏的日志记录

- 支持消息推送（不会展示路由的地址）

- 支持HTTP管控（针对指定 URL 或 URL 群组重定向或者丢弃）

- 支持DNS代理，防止被运营商共享检测机制发现

- 支持PPTP客户端

- 支持 WEB 方式认证上网

- 支持多个PPPOE服务

- 支持不同PPPOE服务不同 VLAN

- 支持免拨号主机

- 支持PPPOE代理拨号（可以对接本地认证和 RADIUS 计费）

- 支持Portal二次认证，代理拨号（可以对接本地认证和 RADIUS 计费）

- 支持 PPPOE 拨号账户批量创建和导入

- 支持本地认证、RADIUS 计费认证、先本地再 RADIUS 认证、免认证

- 支持PORTAL认证，本地PORTAL认证，第三方PORTAL认证

- 支持本地账户的IP和MAC地址绑定

- 支持本地账户的行为管控（不可登录、可登录不能上网、可登录可上网）

- 支持账户到到期前、到期后提醒，可以自定义图片

- 支持拨号账户到期后指定IP或域名放行

- 支持外网线路、内网线路的Ping工具检测

# 【订购信息】

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM BAS2000-1K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，6个GE电口，网络吞吐能力4GB，支持1000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-2K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，2个千兆SFP光口，6个GE电口，网络吞吐能力5GB，支持2000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-3K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，2个万兆SFP+光口，6个GE电口，网络吞吐能力6GB，支持3000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-5K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，4个万兆SFP+光口，8个GE电口，网络吞吐能力20GB，支持5000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-10K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，8个万兆SFP+光口，2个GE电口，网络吞吐能力40GB，支持10000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-20K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，8个万兆SFP+光口，2个GE电口，网络吞吐能力60GB，支持20000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |
| BDCOM BAS2000-30K | BAS2000系列代拨运营网关（标配1个CON，12个万兆SFP+光口，2个GE电口，网络吞吐能力80GB，支持30000个IP并发上网；支持BAS功能、多线接入、上网行为管理、防火墙、防共享代理、代拨组网） |

# Text boxes

路由&无线

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839