WSC6100-X1024

无线控制器

# 【产品概述】

BDCOM WSC6100-X1024是上海博达面向大中型企业、校园、酒店、园区等场景设计和开发的一款无线控制器产品。

WSC6100-X1024基于64位ARM处理器和无阻塞交换平台设计，采用控制和转发平面分离的理念开发，可提供高性能和高效率的产品体验。产品支持CAPWAP协议，提供完整的AC控制器功能集；支持SNMP、TR069、LLDP等协议，满足本地设备管理、拓扑发现、实用运维、云端管理，以及各类认证等增值服务功能。

WSC6100-X1024同时支持有线与无线、铜缆与光网、本地与云端为一体全方位管理，方便实用，性价比极高；不仅适用于各种ICT企业场景，也同样适用于分支连锁、大型园区等组网和使用！

# 【主要特性】

- 高度的集约化设计

不仅支持完整的无线AC管理能力，同时也支持交换机和POL光网络管理，一台设备即可满足全网统一管理，可有效降低用户的TCO建设成本，性价比超高。

- 简单方便易运维

在GUI配置页面上采用扁平化风格，简单直观，同时将大量的专业术语变成模板，用户无需专业基础也能完成配置。同时上海博达将各种场景的最佳参数设置做成出厂默认，在SOHO和SMB等场景中，可实现零配置开通无线。

支持本地LCD彩屏，可以不依赖PC、手机、平板等终端设备就查看设备的整体运行状态，降低网络巡检和日常运维工作的难度。

- 灵活的多链路策略

支持千兆WAN、LAN网络接口，提供光、电等介质可供货选择，为用户的多线路宽带接入提供了可能。

- 专业的网络管理能力

虽然定位企业应用场景，但内置的功能和服务一点都不简单，完全符合电信级CAPWAP无线管理协议，可轻松满足大批量的AP的发现、管理和优化等工作。支持自动信道、自动功率等网优功能，用户终端移动漫游更不在话下。

支持SNMP、TR069、LLDP等管理协议，支持设备主动发现和拓扑自动绘制，可实现全网一体化管理。

内置拓扑自动发现、Portal认证功能、用户体验评估等多项实用功能，可以有效提高企业网络的运行效率，减少网络异常的平均处理时间，并大幅度降低网管人员的工作压力。

- 全面的无线安全特性

支持国密算法，可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持本地、短信和微信等多种无线认证，支持对接BCP8200云平台等多元认证方式，为用户提供丰富的准入控制方案。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 丰富的可运维特性

支持CLI、Web、SNMP、LCD等多种形式的管理。

支持批量开关AP的LED指示灯，需要巡检的时候开启，夜间休息的是时候关闭，非常方便和人性化。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BDCOM WSC6100-X1024 |
| --- | --- |
| 管理接口 | 1个Console |
| 业务端口 | 1个千兆光口 1个千兆电口 8个千兆LAN 1个USB接口 |
| 其他特性 | 1个LCD显示屏 1个MODE按钮 |
| CPU | 64位ARM高性能处理器 |
| 内存 | 1GB |
| FLASH | 32M NorFlash，4G NandFlash |
| 管理能力 | 内置64个AP授权，最大支持管理1024个AP或网元 |
| 输入电源 | 220VAC，可选配双电源 |
| 设备尺寸 | 443*200*44mm |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝） |

# 【软件功能】

| CAPWAP | 支持Option43和DNS方式的AP发现 支持AC、AP跨三层组网，支持NAT穿越 支持终端二、三层漫游 支持AC、AP时钟同步、版本同步、配置同步 |
| --- | --- |
| 无线接入 | 支持802.11无线协议 支持多SSID广播和SSID隐藏 支持Open、WPA、WPA2等多种模式的认证，支持混合认证 支持用户状态检测、空闲用户下线 无线用户隔离 |
| 无线认证 | 支持本地认证和云端认证服务 支持微信扫码和短信认证 支持基于账户的时间段控制和带宽控制 支持白名单免认证 |
| 无线优化 | 支持AP信道、功率的静态设置和自动调整 支持5G接入优先策略 支持还低速率用户限制 预置8种场景的无线参数模板，支持自定义添加模板 支持一键网优 |
| IP服务 | 支持DHCP服务、支持Option43、60、82等扩展字段 支持DNS和DDNS域名解析服务 支持SNTP、NTP时钟同步功能 支持FTP和TFTP文件传输服务 |
| 统一云管 | 支持TR069和SNMP网管协议 支持LLDP等邻居自动发现 支持设备自动发现和拓扑自动生成 支持无线、交换、路由、安全、POL、IES等产品统一接入 支持快速开局、运行告警、运维服务 |
| 管理维护 | 支持CON、Telnet、SSH、SNMP和TR069等管理能力 支持LCD彩屏，提供实时运行、故障诊断和在线帮助等信息 支持内网设备、拓扑发现和云端PALLAS云端管理功能 |

# Text boxes

WLAN无线产品

版权所有 ©2024上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839